## Slide 1
🌳
목재의 이해
나무에서 목재로 — 구조와 성질, 수분, 건조, 가공까지
중학교 과학·기술 눈높이 자료

## Slide 2
CONTENTS
목차
01
🌱
목재란 무엇인가
02
🌳
나무의 구조 — 수관·수간·뿌리
03
수간의 단면 구조
04
🍃
침엽수와 활엽수
05
⚖
목재의 밀도와 비중
06
💧
목재와 수분
07
📏
목재의 치수 변화
08
🛡
치수 변화 대처법
09
🔥
목재 건조
10
✂
목재 절삭과 휨가공
목재의 이해
2

## Slide 3
01 목재의 식물학적 기원
목재란 무엇인가?
목재는 살아 있는 나무의 줄기(수간)를 이루는 세포 조직이에요.
나무는 뿌리에서 물과 양분을 빨아올리고, 잎에서 햇빛과 이산화탄소로 광합성을 하여 스스로 몸을 만드는 세포(목질부)를 조금씩 쌓아 올려요.
그래서 목재 한 조각에는 그 나무가 살아온 시간과 환경이 그대로 기록되어 있어요.
나무가 자라는 원리
☀
햇빛
🍃
이산화탄소
(잎에서 흡수)
💧
물·양분
(뿌리에서 흡수)
🌳
목질 세포
생성
→ 이렇게 만들어진 세포가 매년 켜켜이 쌓여 '나이테'가 되고, 나무의 몸통(목재)을 이룹니다.
목재의 이해
3

## Slide 4
02 목재의 분류
나무의 구조 — 수관 · 수간 · 뿌리
수관 (樹冠)
가지와 잎이 모여있는 나무의 윗부분. 햇빛을 받아 광합성을 해요.
수간 (樹幹)
줄기, 즉 우리가 '목재'로 사용하는 부분. 물과 양분의 통로이자 몸을 지탱해요.
뿌리 (根)
땅속에서 물과 무기양분을 흡수하고, 나무를 지면에 고정시켜요.
목재의 이해
4

## Slide 5
03 목재의 분류
수간의 단면 구조 — 나이테 들여다보기
수피
바깥쪽 껍질. 나무를 보호해요.
형성층
세포가 새로 만들어지는 얇은 층.
변재 (백태)
최근에 만들어진 부분. 물이 이동하며 색이 연해요.
심재 (속재)
오래되어 색이 짙고 단단한 중심부. 강도가 높아요.
나이테
봄·여름과 가을·겨울 생장 속도 차이로 생기는 무늬. 나무의 나이를 알려줘요.
목재의 이해
5

## Slide 6
04 목재의 분류
침엽수와 활엽수
🌲
침엽수
바늘잎나무 · 소프트우드
잎이 바늘처럼 뾰족해요
줄기가 곧고 높이 자라요
조직이 단순하고 가벼워요
예: 소나무, 잣나무, 전나무
→ 건축재, 종이 펄프에 많이 사용
🍂
활엽수
넓은잎나무 · 하드우드
잎이 넓고 평평해요
가지가 옆으로 넓게 퍼져요
조직이 치밀하고 단단해요
예: 참나무, 단풍나무, 자작나무
→ 가구, 마루판에 많이 사용
목재의 이해
6

## Slide 7
05 목재의 밀도와 비중
목재의 밀도와 비중
밀도란 같은 부피에 들어있는 무게예요. (밀도 = 질량 ÷ 부피)
비중은 목재의 밀도를 물의 밀도와 비교한 값이에요. 비중이 1보다 작으면 물에 뜨고, 크면 가라앉아요.
같은 나무 종류라도 심재·변재, 자란 속도에 따라 밀도가 달라질 수 있어요.
일반적으로 밀도가 높을수록 단단하고 강도가 높은 경향이 있어요.
나무마다 다른 '뜨는 정도'
물
발사나무
비중 약 0.15
소나무
비중 약 0.45
참나무
비중 약 0.75
※ 비중이 낮을수록(발사나무) 물 위로 많이 뜨고, 높을수록(참나무) 물에 깊이 잠겨요. (수치는 예시)
목재의 이해
7

## Slide 8
06 목재와 수분
목재와 수분 — 함수율 이야기
목재는 스펀지처럼 물을 빨아들이고 내보내는 성질(흡습성)이 있어요.
목재 속 수분의 양을 함수율이라고 해요.
나무 세포 속 물의 두 얼굴
자유수
💧
결합수
자유수 : 세포 사이 빈 공간에 고인 물 → 먼저 쉽게 빠져나가요
결합수 : 세포벽 속에 붙어있는 물 → 빠지면 목재가 수축해요
섬유포화점(FSP)이란?
자유수가 모두 빠지고 결합수만 남는 순간의 함수율(보통 약 28~30%). 이 지점을 지나야 목재의 크기가 실제로 변하기 시작해요.
0%
(전건)
약 28~30%
(섬유포화점)
100%↑
(생나무)
치수 변화 없음
치수 변화 시작 (자유수 증감)
핵심: 목재는 함수율이 섬유포화점 아래로 내려갈 때부터 수축하고, 올라갈 때 팽창해요.
평형함수율(EMC)
목재를 공기 중에 오래 두면 주변 온·습도와 균형을 이루는 함수율에 도달해요. 여름엔 습해서 높아지고, 겨울엔 건조해서 낮아져요.
목재의 이해
8

## Slide 9
07 목재의 치수 변화
목재의 치수 변화 — 방향마다 다르게 줄어들어요
나무는 세포가 나이테 방향으로 배열되어 있어서, 방향에 따라 수축·팽창하는 정도가 크게 달라요.
길이(섬유)방향
방사방향
접선방향
함수율 1% 변할 때 수축·팽창 정도 (상대적 크기)
길이(섬유)방향
거의 변하지 않음
방사방향
중간 정도 변함
접선방향
가장 많이 변함
그래서 판재는 폭 방향(접선방향)으로 휘거나 갈라지기 쉬워요.
목재의 이해
9

## Slide 10
08 치수 변화 대처법
치수 변화, 이렇게 대비해요
🌡
충분히 건조 후 사용
사용 환경의 평형함수율에 맞게 목재를 미리 건조시켜 변형을 줄여요.
🎨
도장(코팅) 처리
페인트·오일 등으로 표면을 덮어 수분 출입 속도를 늦춰요.
⚙
결 방향을 고려한 설계
판재를 붙일 때 나이테 방향을 엇갈리게 배치해 뒤틀림을 줄여요.
📐
여유 공간(유격) 두기
이음새·틀 사이에 수축·팽창할 틈을 미리 남겨둬요.
🏠
안정된 환경 유지
실내 온·습도를 급격히 바꾸지 않도록 관리해요.
📟
습도·함수율 측정하기
습도계·함수율계로 목재와 주변 환경을 주기적으로 확인해요.
목재의 이해
10

## Slide 11
09 목재 건조
목재 건조 — 왜, 어떻게 말릴까?
생재 (갓 벤 나무, 함수율 높음) → 기건재 (자연 건조로 대기와 균형) → 인공건조재 (건조실에서 목표 함수율까지 건조)
건조하는 이유
치수를 안정시켜 뒤틀림·갈라짐 방지
강도와 접착력을 높임
곰팡이·부패·해충 피해 예방
무게를 줄여 다루기 쉽게 함
건조 과정의 함수율 변화(개념도)
함수율
시간 →
☀
천연건조 (자연건조)
그늘지고 통풍 좋은 곳에 쌓아 자연 바람으로 건조
비용이 적게 들지만 시간이 오래 걸림(수개월~수년)
계절·날씨 영향을 많이 받음
🔥
인공건조 (건조실)
건조실에서 온도·습도·바람을 조절해 강제로 건조
짧은 시간(며칠~수 주)에 균일하게 건조 가능
장비 비용이 들지만 품질 관리가 쉬움
목재의 이해
11

## Slide 12
10 목재 절삭과 휨가공
목재 절삭 — 결 방향이 핵심이에요
목재는 섬유(나뭇결)가 한 방향으로 길게 배열되어 있어, 자르거나 대패질할 때 결 방향에 따라 잘리는 느낌과 표면이 크게 달라져요.
순결 방향 절삭 (결을 따라)
대패가 매끄럽게 지나가며 깨끗한 면이 나와요
역결 방향 절삭 (결을 거슬러)
나뭇결이 뜯기며 표면이 거칠어지고 갈라지기 쉬워요
절삭 가공의 기본 원칙
톱질·대패질은 결 방향을 확인하고 순결 방향으로 진행해요
날카로운 도구를 사용하고, 힘을 일정하게 유지해요
톱밥이 많이 날리거나 표면이 거칠면 결 방향을 바꿔봐요
목재의 이해
12

## Slide 13
10 목재 절삭과 휨가공
목재 휨가공 — 곧은 나무를 곡선으로
목재는 원래 곧게 자라지만, 두 가지 방법을 이용하면 아름다운 곡선 형태로 가공할 수 있어요.
① 증기 휨 (스팀 벤딩)
🔥
찜통(증기)
가열 전 (곧은 목재)
가열 후 틀에 고정해 휨
뜨거운 수증기로 목재 섬유를 부드럽게 만든 뒤, 틀(거푸집)에 고정해 원하는 곡선으로 굽혀요.
식으면서 굳어 곡선 모양이 유지돼요.
예: 의자 등받이, 배의 선체 골격
② 적층 휨 (라미네이션)
얇은 나무판(베니어) 여러 장
접착제로 겹겹이 붙이며 곡선 틀에서 압착
얇게 켠 나무판(베니어)에 접착제를 발라 여러 장 겹친 뒤, 곡선 틀에 넣고 압력을 가해 붙여요.
휘어진 상태로 굳어 튼튼하고 형태가 잘 유지돼요.
예: 곡선 의자, 곡면 가구
목재의 이해
13

## Slide 14
핵심 정리
🌳
목재는 나무의 수간(줄기) 조직이며, 수관·수간·뿌리가 각자의 역할을 해요.
수간 단면에는 수피·형성층·변재·심재와 나이테가 순서대로 나타나요.
⚖
밀도·비중이 높을수록 대체로 더 단단하고 무거운 목재예요.
💧
목재는 흡습성이 있어 함수율(자유수·결합수)이 변하며, 섬유포화점 아래에서 치수가 변해요.
📏
수축·팽창은 길이<방사<접선 방향 순으로 커지므로 설계와 가공 시 고려해야 해요.
🔥
건조는 치수 안정과 강도 향상을 위해 필수이며, 천연건조와 인공건조로 나뉘어요.
✂
절삭은 결 방향(순결)을 따라야 매끄럽고, 휨가공은 증기휨·적층휨으로 곡선을 만들어요.
목재의 이해
14