## Slide 1
🌳
목재의 이해
나무의 특성부터 가공·접합·마감, 목재 구매까지 — 책 전체 17개 장 정리
고등학생 · 목공 입문자를 위한 자료

## Slide 2
CONTENTS · 1/2
목차 (1장 ~ 9장)
1
목재 특성
생장·조직·분류, 밀도와 비중
2
목재 무늬
옹이·이상재·균류·곤충피해
3
목재 식별
색상·조직·도관 배열로 수종 구분
4
목재 강도
압축·인장·휨강도와 구조 등급
5
목재의 다른 특성
열전도·연소·형광성·심리적 특성
6
목재와 수분
자유수·결합수·함수율·평형함수율
7
목재 치수변화와 대처법
수축률·팽윤율과 실무 대응법
8
목재 건조
천연건조·인공건조·제재목 보관
9
목재 절삭과 휨가공
결 방향 절삭, 증기휨·적층휨
목재의 이해
2

## Slide 3
CONTENTS · 2/2
목차 (10장 ~ 17장)
10
목재 접합
이음의 기본 형태와 체결접합
11
접착과 접착제
PVA·에폭시·폴리우레탄 등
12
목재 도장과 보존
표면 마감 방식과 보존처리
13
제재목
제재 방식과 등급(정목·판목)
14
단판과 합판
단판 제조와 합판의 구조·등급
15
복합재 패널
파티클보드·OSB·섬유판(MDF)
16
집성접합 제재목
구조용 집성재(Glulam)와 I자보
17
목재 구매
제재율, 구매처, 구매 체크포인트
목재의 이해
3

## Slide 4
1장 목재 특성 · 식물학적 기원
목재란 무엇인가?
목재는 살아 있는 나무의 줄기(수간)를 이루는 세포 조직이다.
뿌리가 흡수한 물·양분과 잎의 광합성 산물을 이용해 형성층이 매년 새로운 목질 세포를 만들어낸다.
이렇게 쌓인 세포층이 나이테가 되며, 목재 한 조각에는 그 나무가 자란 시간과 환경이 기록된다.
나무가 자라는 원리
☀
햇빛
🍃
이산화탄소
(잎에서 흡수)
💧
물·양분
(뿌리에서 흡수)
🌳
목질 세포
생성
→ 형성층에서 만들어진 세포가 매년 켜켜이 쌓여 나이테가 되고, 나무의 몸통(목재)을 이룬다.
목재의 이해
4

## Slide 5
1장 목재 특성 · 나무의 구조
나무의 구조 — 수관 · 수간 · 뿌리
수관 (樹冠)
가지와 잎이 모여있는 나무의 윗부분. 햇빛을 받아 광합성을 한다.
수간 (樹幹)
줄기, 즉 우리가 '목재'로 사용하는 부분. 물과 양분의 통로이자 몸을 지탱한다.
뿌리 (根)
땅속에서 물과 무기양분을 흡수하고, 나무를 지면에 고정시킨다.
목재의 이해
5

## Slide 6
1장 목재 특성 · 단면 구조
수간의 단면 구조 — 나이테 들여다보기
수피
바깥쪽 껍질. 나무를 보호한다.
형성층
세포가 새로 만들어지는 얇은 층.
변재 (백태)
최근에 만들어진 부분. 수분이 이동해 색이 연하다.
심재 (속재)
오래되어 색이 짙고 단단한 중심부. 강도가 높다.
나이테 · 방사조직
생장 속도 차이로 생기는 나이테와, 그와 직각으로 뻗어 양분을 이동시키는 방사조직.
목재의 이해
6

## Slide 7
1장 목재 특성 · 계통 분류
침엽수재와 활엽수재
🌲
침엽수 (針葉樹)
나자식물 · 소프트우드
잎이 바늘처럼 뾰족하다
줄기가 곧고 높이 자란다
조직이 단순하고 가볍다
예: 소나무, 잣나무, 전나무
→ 건축재, 종이 펄프에 많이 사용
🍂
활엽수 (闊葉樹)
피자식물 · 하드우드
잎이 넓고 평평하다
가지가 옆으로 넓게 퍼진다
조직이 치밀하고 단단하다
예: 참나무, 단풍나무, 자작나무
→ 가구, 마루판에 많이 사용
목재의 이해
7

## Slide 8
1장 목재 특성 · 밀도와 비중
목재의 밀도와 비중
밀도란 같은 부피에 들어있는 무게다. (밀도 = 질량 ÷ 부피)
비중은 목재의 밀도를 물의 밀도와 비교한 값이다. 비중이 1보다 작으면 물에 뜨고, 크면 가라앉는다.
같은 수종이라도 심재·변재, 생장 속도에 따라 밀도가 달라질 수 있다.
일반적으로 밀도가 높을수록 단단하고 강도가 높은 경향이 있다.
나무마다 다른 '뜨는 정도'
물
발사나무
비중 약 0.15
소나무
비중 약 0.45
참나무
비중 약 0.75
※ 비중이 낮을수록(발사나무) 물 위로 많이 뜨고, 높을수록(참나무) 물에 깊이 잠긴다. (수치는 예시)
목재의 이해
8

## Slide 9
1장 목재 특성 · 생장률·조직·분류
생장률, 세포조직과 계통 분류
📏
생장률과 나이테
나이테 폭 = 그 해의 생장 속도
폭이 넓으면 빠르게, 좁으면 천천히 자란 것
생장 속도와 밀도의 관계는 수종마다 달라 일괄 적용은 어렵다
🌿
계통 분류
나자식물(겉씨식물) → 침엽수
피자식물(속씨식물) → 활엽수
잎·씨앗 구조의 차이가 목재 조직 차이로 이어진다
세포조직의 차이
침엽수 — 헛물관(가도관) 중심
헛물관(가도관, tracheid) 하나가 수분 이동과 지지 역할을 함께 담당
조직이 비교적 단순하고 규칙적이다
활엽수 — 도관 + 섬유의 분업
도관(vessel, 물 이동 전담)과 섬유(fiber, 강도 담당)로 역할이 분리
방사조직이 발달해 독특한 표면 무늬(메디큘러 레이 등)를 만들기도 한다
목재의 이해
9

## Slide 10
2장 목재 무늬
목재 무늬 — 옹이, 이상재, 균류, 곤충피해
목재의 무늬와 결함은 나무가 자란 과정을 보여주며, 강도와 가공성에도 영향을 준다.
🔵
옹이 (Knot)
가지가 박혀 생긴 부분. 살아있던 가지의 산옹이는 단단히 붙어있고, 죽은 가지의 사옹이는 잘 빠진다. 결이 흐트러져 주변 강도가 낮아진다.
🌀
이상재 (Reaction Wood)
나무가 기울거나 바람에 대응해 만드는 비정상 조직. 침엽수는 압축이상재, 활엽수는 인장이상재가 생기며 치수변화가 크고 뒤틀리기 쉽다.
🍄
균류 (Fungi)
변색균은 색만 바꾸지만 부후균은 성분을 분해한다. 갈색부후는 셀룰로오스를, 백색부후는 리그닌까지 분해해 강도를 크게 떨어뜨린다.
🐜
곤충피해
흰개미는 습한 구조재를, 개나무좀 등은 건조한 목재를 공격해 작은 구멍을 남긴다. 방충처리와 건조 유지로 예방한다.
목재의 이해
10

## Slide 11
3장 목재 식별
목재 식별 — 수종을 구별하는 방법
식별 특성: 색상, 향, 촉감(질감), 무게감으로 1차 구분
물리적 특성: 밀도, 경도(단단한 정도) 측정으로 보조 확인
목재기술: 현미경으로 세포조직·도관 배열을 관찰해 정확히 동정
도관 배열로 구분하기
환공재
산공재
환공재: 이른재에 큰 도관이 줄지어 분포 (예: 참나무, 느티나무)
산공재: 도관이 단면 전체에 고르게 분포 (예: 자작나무, 단풍나무)
목재의 이해
11

## Slide 12
4장 목재 강도
목재 강도의 종류
같은 목재라도 힘을 받는 방향과 종류에 따라 견디는 정도가 크게 달라진다.
종압축강도
섬유(결) 방향으로 누르는 힘. 목재가 가장 잘 견디는 방향이다.
횡압축강도
섬유에 수직으로 누르는 힘. 종압축보다 훨씬 약하다.
인장강도
당겨서 늘이는 힘. 섬유 방향으로 매우 강하다.
휨강도
보처럼 걸쳐 눌렀을 때 위는 압축, 아래는 인장을 받는다.
목재의 이해
12

## Slide 13
4장 목재 강도
강도에 영향을 주는 요인과 구조 등급
강도를 좌우하는 요인
함수율: 낮을수록(섬유포화점 이하에서) 강도가 높아진다
밀도: 밀도가 높을수록 대체로 강도가 높다
옹이·갈라짐 등 결함: 결이 흐트러진 부분에서 강도가 급격히 떨어진다
하중 지속 시간: 오래 눌려있을수록 견디는 힘이 줄어든다(크리프)
온도: 온도가 높아지면 강도가 낮아지는 경향이 있다
구조 등급 (Grading)
육안등급: 옹이 크기·결 기울기를 눈으로 검사
기계등급(MSR): 기계로 처짐을 측정해 탄성계수 산정
SS
No.1
No.2
No.3
등급이 높을수록(SS>No.1>No.2…) 결함이 적고 강도가 높아, 구조재로 쓰기에 적합하다.
목재의 이해
13

## Slide 14
5장 목재의 다른 특성
목재의 다른 특성 — 열, 불, 빛, 그리고 느낌
🌡
열전도
목재는 열전도율이 낮아 금속·콘크리트보다 단열 성능이 좋다. 손잡이·바닥재에 유리하다.
🔥
연소
발화점은 대략 250~300도. 타면서 겉에 탄화층이 생겨 오히려 내부를 일정 시간 보호한다.
✨
형광성
일부 수종(예: 아까시나무 심재)은 자외선 아래에서 형광빛을 내 수종 감별에 활용된다.
💛
심리적 특성
나뭇결과 향은 안정감과 편안함을 준다. '바이오필리아' 디자인에서 널리 활용된다.
목재의 이해
14

## Slide 15
6장 목재와 수분
목재와 수분 — 함수율 이야기
목재는 스펀지처럼 물을 빨아들이고 내보내는 흡습성이 있다.
목재 속 수분의 양을 함수율이라 한다.
나무 세포 속 물의 두 얼굴
자유수
💧
결합수
자유수: 세포 사이 빈 공간에 고인 물 → 먼저 쉽게 빠져나간다
결합수: 세포벽 속에 붙어있는 물 → 빠지면 목재가 수축한다
섬유포화점(FSP)이란?
자유수가 모두 빠지고 결합수만 남는 순간의 함수율(보통 약 28~30%). 이 지점을 지나야 목재의 크기가 실제로 변하기 시작한다.
0%
(전건)
약 28~30%
(섬유포화점)
100%↑
(생나무)
치수 변화 없음
치수 변화 시작 (자유수 증감)
핵심: 함수율이 섬유포화점 아래로 내려갈 때부터 수축, 올라갈 때 팽창한다.
평형함수율(EMC)
목재를 공기 중에 오래 두면 주변 온·습도와 균형을 이루는 함수율에 도달한다. 여름엔 높아지고 겨울엔 낮아진다.
목재의 이해
15

## Slide 16
7장 목재 치수변화와 대처법
목재의 치수 변화 — 방향마다 다르게 줄어든다
세포가 나이테 방향으로 배열되어 있어, 방향에 따라 수축·팽윤률이 크게 다르다.
길이(섬유)방향
방사방향
접선방향
생재 → 전건 기준 총 수축률(추정치)
길이(섬유)방향
약 0.1 ~ 0.3%
방사방향
약 3 ~ 6%
접선방향
약 6 ~ 12%
방향별 수축률 차이 때문에 판재가 접선방향으로 휘거나(컵핑), 불균일 수축으로 타원형 변형이 일어나기도 한다.
목재의 이해
16

## Slide 17
7장 목재 치수변화와 대처법
치수 변화, 이렇게 대비한다
🌡
사전건조
사용 환경의 평형함수율에 맞게 목재를 미리 건조시켜 변형을 줄인다.
🎨
수분흡수 제어
페인트·오일 등 도장으로 표면을 덮어 수분 출입 속도를 늦춘다.
⚙
기계적 제한
이음새·프레임 구조로 목재의 움직임을 일정 범위로 제한한다.
💧
화학적 안정화 처리
PEG 함침 등으로 세포벽에 물질을 채워 수축·팽윤 자체를 줄인다.
📐
설계
결 방향을 엇갈리게 배치하고 여유 공간(유격)을 두어 뒤틀림을 줄인다.
📟
습도 추적·자가 수분측정
습도계·함수율계로 목재와 주변 환경을 주기적으로 확인한다.
목재의 이해
17

## Slide 18
8장 목재 건조
목재 건조 — 왜, 어떻게 말릴까?
생재 (갓 벤 나무, 함수율 높음) → 기건재 (자연 건조로 대기와 균형) → 인공건조재 (건조실에서 목표 함수율까지 건조)
건조하는 이유
치수를 안정시켜 뒤틀림·갈라짐 방지
강도와 접착력을 높임
곰팡이·부패·해충 피해 예방
무게를 줄여 다루기 쉽게 함
건조 과정의 함수율 변화(개념도)
함수율
시간 →
☀
천연건조 (자연건조)
그늘지고 통풍 좋은 곳에 쌓아 자연 바람으로 건조
비용이 적게 들지만 시간이 오래 걸림(수개월~수년)
계절·날씨 영향을 많이 받음
🔥
인공건조 (건조실)
건조실에서 온도·습도·바람을 조절해 강제로 건조
짧은 시간(며칠~수 주)에 균일하게 건조 가능
장비 비용이 들지만 품질 관리가 쉬움
목재의 이해
18

## Slide 19
8장 목재 건조
제재목 보관 — 건조한 상태를 유지하려면
올바른 적재 방법(스티킹)
받침대로 지면과 띄우기
보관 시 체크포인트
판재 사이에 스티커(간격재)를 일정 간격으로 끼워 통풍로 확보
지면과 떨어지도록 받침대 위에 적재
위쪽에 무게를 실어 눌러주면 뒤틀림을 줄일 수 있다
직사광선과 비를 피하도록 덮개를 씌운다
실내 보관 시에도 온·습도가 급격히 바뀌지 않게 관리한다
목재의 이해
19

## Slide 20
9장 목재 절삭과 휨가공
목재 절삭 — 결 방향이 핵심이다
섬유(나뭇결)가 한 방향으로 길게 배열되어 있어, 자르거나 대패질할 때 결 방향에 따라 잘리는 느낌과 표면이 크게 달라진다.
순결 방향 절삭 (결을 따라)
대패가 매끄럽게 지나가며 깨끗한 면이 나온다
역결 방향 절삭 (결을 거슬러)
나뭇결이 뜯기며 표면이 거칠어지고 갈라지기 쉽다
절삭 가공의 기본 원칙
톱질·대패질은 결 방향을 확인하고 순결 방향으로 진행한다
날카로운 도구를 사용하고, 힘을 일정하게 유지한다
톱밥이 많이 날리거나 표면이 거칠면 결 방향을 바꿔본다
목재의 이해
20

## Slide 21
9장 목재 절삭과 휨가공
목재 휨가공 — 곧은 나무를 곡선으로
목재는 원래 곧게 자라지만, 두 가지 방법을 이용하면 곡선 형태로 가공할 수 있다.
① 증기 휨 (스팀 벤딩)
🔥
찜통(증기)
가열 전 (곧은 목재)
가열 후 틀에 고정해 휨
뜨거운 수증기로 섬유를 부드럽게 만든 뒤 틀(거푸집)에 고정해 굽힌다
식으면서 굳어 곡선 모양이 유지된다
예: 의자 등받이, 배의 선체 골격
② 적층 휨 (라미네이션)
얇은 나무판(베니어) 여러 장
접착제로 겹겹이 붙이며 곡선 틀에서 압착
얇게 켠 베니어에 접착제를 발라 겹친 뒤 곡선 틀에 넣고 압력을 가한다
휘어진 상태로 굳어 튼튼하고 형태가 잘 유지된다
예: 곡선 의자, 곡면 가구
목재의 이해
21

## Slide 22
10장 목재 접합
목재 접합의 기본 형태
부재를 잇는 방식에 따라 강도와 미관, 가공 난이도가 달라진다.
맞댄이음 (Butt)
면과 면을 단순히 맞댄다. 가공이 쉽지만 접착만으로는 강도가 약하다.
겹침이음 (Lap)
두 부재를 겹쳐 붙인다. 접착 면적이 늘어 맞댄이음보다 튼튼하다.
장부이음 (Mortise & Tenon)
한쪽의 돌기(장부)를 다른 쪽 구멍(장부구멍)에 끼운다. 전통 가구·창호의 핵심 이음.
사개물림 (Dovetail)
쐐기 모양으로 맞물려 당기는 힘에 강하다. 서랍 등 인장이 걸리는 곳에 사용.
목재의 이해
22

## Slide 23
10장 목재 접합
체결접합 — 금속 도구로 잇기
접착제 없이도 결합할 수 있는 기계적 체결 방식들이다.
🔨
못 (Nail)
빠르고 간편하게 박을 수 있다. 인발(뽑히는 힘)에 대한 저항은 상대적으로 낮다.
🔧
나사 (Screw)
나선이 파고들어 못보다 인발강도가 높고, 재사용(분해)도 가능하다.
⚙
볼트 · 너트
큰 구조물이나 분해가 필요한 접합에 사용. 매우 강한 체결력을 낸다.
목심 (Dowel)
나무 재질의 원형 못. 접착제와 함께 사용해 이음을 보이지 않게 보강한다.
목재의 이해
23

## Slide 24
11장 접착과 접착제
접착과 접착제
접착제는 목재 표면의 미세한 구멍(세포·도관)에 스며든 뒤 굳으면서 기계적으로 맞물리고, 동시에 화학적으로도 결합한다.
💧
PVA (목공풀)
실내 가구에 가장 널리 쓰이는 백색 접착제. 사용이 간편하고 건조가 빠르다.
⚡
에폭시
두 액체를 섞어 굳히는 강력 접착제. 방수성이 좋고 틈을 메우는 데 유리하다.
🌧
폴리우레탄
물에 반응해 발포하며 굳는다. 방수성이 뛰어나 외부용 접합에 적합하다.
🏭
요소수지 (UF)
합판·MDF 등 목질 판재를 대량 생산할 때 쓰이는 산업용 접착제.
목재의 이해
24

## Slide 25
12장 목재 도장과 보존
목재 도장 — 표면을 다루는 방법
마감 방식에 따라 질감, 보호력, 유지 관리 방법이 달라진다.
🌳
무처리
목재 본연의 질감을 그대로 유지한다. 오염·변색에 취약해 실내 소품 등에 제한적으로 쓰인다.
🎨
코팅형 마감 (바니시·래커·페인트)
표면에 막을 형성해 강한 보호력을 준다. 다만 나무결의 촉감은 덜 느껴진다.
💧
침투형 마감 (오일·왁스)
목재 속으로 스며들어 자연스러운 질감을 살린다. 정기적인 재도포가 필요하다.
⚖
조합·타협
침투 마감 후 코팅을 더하는 등, 용도에 맞게 두 방식을 섞어 장단점을 절충한다.
목재의 이해
25

## Slide 26
12장 목재 도장과 보존
목재 보존처리 — 야외·습한 환경 대비
데크재, 조경재처럼 비바람에 노출되는 목재는 보존처리가 특히 중요하다.
🛡
방부처리
약제를 주입하거나 도포해 부패균·곤충의 침입을 막는다. 외부용 목재의 기본 처리.
🔥
방염처리
약제로 표면을 처리해 불이 옮겨 붙거나 번지는 속도를 늦춘다.
☀
UV 차단 마감
자외선 차단 성분이 든 마감제로 목재가 은회색으로 변색되는 것을 늦춘다.
→ 보존처리는 목재의 수명을 늘리지만 완전히 막지는 못하므로, 정기적인 점검과 재처리가 필요하다.
목재의 이해
26

## Slide 27
13장 제재목
제재목 — 원목을 켜는 방법과 등급
정목과 판목
절단선(정목)
정목(Quarter-sawn): 나이테와 거의 수직으로 절단. 수축이 적어 안정적이고 무늬가 균일하다.
판목(Flat-sawn): 나이테와 거의 평행하게 절단. 무늬가 넓고 화려하며 수율이 높다.
제재목 계산과 등급
원목에서 판재를 켜낼 때 톱밥·겉껍질 손실을 고려해 수율(제재율)을 계산한다
명목치수와 실제치수가 다르다 — 건조·대패 과정에서 치수가 줄어들기 때문
제재목은 옹이·갈라짐·굽음 등을 기준으로 등급을 매겨 용도를 구분한다
예: 명목치수 '2×4'는 건조·대패 후 실제로는 약 38×89mm 정도로 줄어든다.
목재의 이해
27

## Slide 28
14장 단판과 합판
단판과 합판
단판(Veneer) 제조 방식
로터리컷
원목을 회전시키며 얇게 통째로 벗겨내어 넓은 단판을 만든다.
슬라이싱(Slicing): 원목을 얇게 썰어 고급 무늬목을 만든다
두 방식 모두 원목보다 넓은 판을 얻을 수 있다
합판(Plywood)의 구조
세로결
가로결
결 방향이 서로 직각이 되도록 홀수 겹을 쌓아 접착한다
방향에 따른 강도 차이(이방성)를 줄이고 치수 안정성을 높인다
표면 상태에 따라 내수합판 등 등급으로 구분한다
목재의 이해
28

## Slide 29
15장 복합재 패널
복합재 패널 — 파티클보드 · OSB · 섬유판
파티클보드 (PB)
나무 조각(파티클)과 접착제를 압착해 만든다. 저렴해 가구 내부 구조재로 널리 쓰인다.
배향성 스트랜드보드 (OSB)
얇고 긴 나무 조각(스트랜드)을 층마다 방향을 맞춰 배열·압착한다. 구조용 판재로 사용된다.
섬유판 (MDF/HDF)
나무 섬유를 곱게 갈아 압착한다. 표면이 매끄러워 도장·정밀 가공에 유리하다.
목재의 이해
29

## Slide 30
16장 집성접합 제재목
구조용 집성재와 I자보
구조용 집성재 (Glulam)
여러 판재를 결 방향을 맞춰 접착 적층
원목보다 크고 긴 부재를 만들 수 있다
옹이 등 결함을 분산시켜 강도가 고르다
큰 보·기둥 등 구조재에 사용된다
구조용 복합재 — I자보(I-joist)
플랜지 (LVL 등)
웨브 (합판·OSB)
위아래 플랜지가 휨을 버티고, 얇은 웨브가 전단을 담당한다
가볍지만 강해 바닥 장선 등에 널리 쓰인다
목재의 이해
30

## Slide 31
17장 목재 구매
목재 구매 — 어디서, 무엇을 확인할까
📏
제재율(수율)
원목에서 실제 사용 가능한 목재의 비율. 옹이·갈라짐·굽음이 주요 손실 요인이다.
🏭
지역 제재소
대량으로 비교적 저렴하게 구매할 수 있고, 원하는 두께로 주문 제재도 가능하다.
🏪
목공용 소매점
소량 구매에 적합하며 다양한 수종과 가공된 판재를 고를 수 있다.
🌐
온라인 구매
편리하지만 함수율·결함 상태를 직접 확인하기 어렵다는 단점이 있다.
✔
구매 체크포인트
함수율계로 함수율을 확인하고, 뒤틀림·갈라짐·옹이 위치를 육안으로 점검한다.
목재의 이해
31

## Slide 32
핵심 정리 (1장 ~ 9장)
1
목재는 수관·수간·뿌리로 이루어진 나무의 줄기 조직이며, 단면에는 수피·형성층·변재·심재가 나타난다.
2
밀도·비중이 높을수록 대체로 더 단단하고 강도가 높다.
3
옹이·이상재·균류·곤충피해는 목재의 무늬와 강도에 영향을 준다.
4
도관 배열(환공재·산공재)과 조직 관찰로 수종을 식별할 수 있다.
5
힘의 종류와 방향(압축·인장·휨)에 따라 목재가 견디는 정도가 다르며, 구조등급으로 강도를 구분한다.
6
목재는 열전도·연소·형광성 등 독특한 성질을 가지며 심리적 안정감도 준다.
7
목재는 흡습성이 있어 함수율(자유수·결합수)이 변하고, 섬유포화점 아래에서 치수가 변한다.
8
방향별 수축률 차이(길이<방사<접선) 때문에 사전건조·설계 등 대처법이 필요하다.
9
건조는 강도와 치수 안정성을 위해 필수이며, 스티킹 등 올바른 보관도 중요하다.
목재의 이해
32

## Slide 33
핵심 정리 (9장 ~ 17장)
9
절삭은 결 방향(순결)을 따라야 매끄럽고, 휨가공은 증기휨·적층휨으로 곡선을 만든다.
10
접합은 맞댄·겹침·장부·사개물림 등 형태와 못·나사·볼트 같은 체결구로 이루어진다.
11
접착제는 표면에 스며들어 기계적·화학적으로 결합하며, 종류마다 특성과 용도가 다르다.
12
도장은 무처리·코팅형·침투형으로 나뉘고, 보존처리는 야외 목재의 수명을 늘린다.
13
제재목은 정목·판목으로 켜며, 명목치수와 실제치수가 다르다.
14
합판은 결 방향을 교차시켜 쌓아 강도의 방향성(이방성)을 줄인다.
15
파티클보드·OSB·MDF 등 복합재 패널은 용도에 맞게 선택한다.
16
집성재와 I자보는 원목보다 크고 안정적인 구조부재를 만든다.
17
목재 구매 시 제재율, 구매처 특성, 함수율·결함 확인이 중요하다.
목재의 이해
33